Коммерческое предложение

|  | От: ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» Разоренов Дмитрий Отдел продаж d.razorenov@koegel-trailer.ru тел. +7 (499) 685- 01- 29 моб. тел. +7 (985)760-61-00 |
| --- | --- |

### Уважаемые дамы и господа,

Выражаем Вам своё почтение и благодарим Вас за проявленный интерес к технике KOGEL.

В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку на поставку нового полуприцепа KOGEL S24-4 рефрижератор 2019 года выпуска.

Мы просим  Вас рассматривать указанные в предложении цены как конфиденциальную информацию.

|  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| 01010.002 | Допустимая нагрузка на седельное устройство: 12 000 кг |

| 01015.001 | Технически возможная нагрузка на седельное устройство: прибл. 12 000 кг |
| --- | --- |

| 01021.001 | Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат : 24 000 кг (на каждую ось по 8 000 кг) |
| --- | --- |

| 01025.001 | Технически возможная нагрузка на агрегат: прибл. 27 000 кг (по 9 000 кг на каждую ось) |
| --- | --- |

| 01030.001 | Допустимый общий вес: 35 000 кг |
| --- | --- |

| 01035.001 | Технически возможный общий вес: прибл. 39 000 кг |
| --- | --- |

| 01040.091 | Собственный вес в базовой комплектации: прибл. 7 450 кг |
| --- | --- |

| 01045.001 | Собственный вес индивидуального состава транспортных средств примерно: 08.526 кг |
| --- | --- |

| 01055.001 | Теоретическая полезная нагрузка : прибл. 26.474 кг |
| --- | --- |

| 01080.014 | Допустимая нагрузка на днище согл. EN 283, макс. допустимая нагрузка на ось 7200 кг. |
| --- | --- |

| 02010.020 | (A) Колесная база: прибл. 6 150 мм |
| --- | --- |

| 02020.001 | (A1) Межосевое расстояние: прибл. 1 310 мм |
| --- | --- |

| 02025.002 | (A2) Межосевое расстояние: прибл. 1 310 мм |
| --- | --- |

| I 04010.010 | (D) Общая длина: прибл. 14 040 мм |
| --- | --- |

| 04015.001 | (D1) Длина кузова: прибл. 13 600 мм |
| --- | --- |

| 04020.002 | (E) Общая ширина: прибл. 2 600 мм |
| --- | --- |

| 04040.014 | (F) Длина грузовой платформы в свету: прибл. 13 325 мм |
| --- | --- |

| 04050.003 | (G) Ширина грузовой платформы в свету: прибл. 2 470 мм |
| --- | --- |

| 04051.003 | (G1) Ширина грузовой платформы в свету между защитными дугами: прибл. 2 460 мм |
| --- | --- |

| 04060.128 | (H1) Погрузочная высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении: ок. 1275 мм |
| --- | --- |

| 04065.125 | (H2) Wysokość załadunkowa w stanie załadowanym, w pozycji jazdy (poziomej): ok. 1245 mm |
| --- | --- |

| 04068.260 | Высота езды установлена на 260 мм. |
| --- | --- |

| I 04075.264 | (K) Высота в свету под крышей: прибл. 2620 мм |
| --- | --- |

| I 04097.598 | (X1) Общая высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении : = H1 + K + T ¦ = S + P + R + K + T |
| --- | --- |

| I 04098.595 | (X2) Общая высота в нагруженном состоянии в горизонтальном транспортном положении : = H2 + K + T |
| --- | --- |

| 06010.173 | (N) Передний свес (согласно ISO 1726): прибл. 1 730 мм |
| --- | --- |

| 06015.001 | (N1) Радиус переднего свеса (согласно ISO 1726): прибл. 2 040 мм |
| --- | --- |

| 06020.001 | (O) Радиус наклона назад (согласно ISO 1726): прибл. 2 300 мм |
| --- | --- |

| 06030.010 | (P) Габаритная высота над седельно-сцепным устройством: прибл. 10 мм |
| --- | --- |

| 06041.314 | (S) Возможная высота седельно-сцепного устройства в порожнем состоянии : ок. 1140 - 1240 мм, стоит горизонтально при ок. 1140 мм (учитывать общую высоту! ) |
| --- | --- |

| 09010.001 | Тормозная система согласно ECE-R13 |
| --- | --- |

| 09020.001 | Электрооборудование согласно ECE-R48 |
| --- | --- |

|  | Рама |  |
| --- | --- | --- |
| 10110.411 | Рама шасси оптимизировано конструкции, диск сцепления со шкворнем сцепного устройства 2" согл. DIN 74080 / ISO 337 (интегриров. в основание кузова). Задняя замыкающая балка с распорками. |

|  | Шасси |  |
| --- | --- | --- |
| I 18330.271 | Трехосный осевой агрегат SAF INTRADISC с дисковыми тормозами, Ψ 430 мм, глубина запрессовки 120 мм. Пневматическая подвеска с ходом 180 мм. |

|  | Шины транспортного средства |  |
| --- | --- | --- |
| I 20540.007 | 6 шин 385/65 R 22,5; 160J (европейский производитель по выбору Kogel). |

| 20865.005 | 6 стальных ободьев 22,5 x 11.75, глубина запрессовки 120 мм (ГЗ 120). |
| --- | --- |

|  | Запасное колесо в комплекте |  |
| --- | --- | --- |
| I 20610.007 | Шина для 1 запасного колеса 385/65 R 22,5 (европейский производитель по выбору Kogel) |

| I 20890.005 | Стальной обод для 1 запасного колеса, глубина запрессовки 120 мм (ГЗ 120). |
| --- | --- |

|  | Навесные детали шасси |  |
| --- | --- | --- |
| 20110.010 | Механические седельные опоры (производителя выбирает Kφgel) с регулировочной опорой, грузоподъемность 24 т. Управление с одной стороны, по направлению движения справа. |

| 21070.153 | Брызгозащитная система (система удаления паров разбрызгиваемой жидкости) согласно Предписанию (ЕС) № 109/2011 для трехосных систем с шинами 385/65 R22,5", в составе следующего: 1 пара грязезащитных крыльев в четверть круга перед осями, 1 пара грязезащитных крыльев в четверть круга с брызговиками за осями, а также с алюминиевой брызгозащитной планкой между 1 и 3 осями. |
| --- | --- |

| 21300.001 | 2 противооткатных упора с фиксаторами |
| --- | --- |

| 22070.013 | Боковое защитное приспособление согласно ECE-R73 |
| --- | --- |

| I 25100.416 | Система крепления запасного колеса в виде корзины, для хранения до 2 запасных колес, установлена за мостом |
| --- | --- |

| I 25170.202 | Монтажный комплект для 2 запасных колес со стальным диском ET 120 |
| --- | --- |

| I 25620.011 | Инструментальный ящик из пластмассы, водонепроницаемый, размер в свету (внутр) прибл. 545 x 400 x 400 мм. Устанавливается сзади, слева по направлению движения. |
| --- | --- |

| 26110.015 | Лестница сзади справа, выдвижная. |
| --- | --- |

| 27510.115 | жесткий противоподкатный брус из стали, на болтах, согласно ECE-R58 |
| --- | --- |

|  | Тормозная система/пневматическая подвеска |  |
| --- | --- | --- |
| 32110.057 | Тормозная система EBS 2S/2M с Система стабилизации(имеет функцию ABS/ALB), штекерное соединение EBS ISO 7638, (без соединительных магистралей), стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором, внешнее пневматическое контрольное присоединение, а также внешнее подключение для диагностики электронной тормозной системы через штекерное соединение ISO 7638. |

| 33420.040 | Пневматическая подвеска с одним подъемно-опускным клапаном, установлена по направлению движения слева позади осевого агрегата. Транспортное положение устанавливается автоматически. |
| --- | --- |

| 34320.001 | 2 соединительные головки, защищенные от перепутывания, спереди ISO 1728 |
| --- | --- |

| 34410.010 | Пневморесиверы для тормозной системы и хранения запаса воздуха из стали (EN 286-2). |
| --- | --- |

|  | Пол |  |
| --- | --- | --- |
| 40310.210 | Изолированное дно, составная слоистая конструкция, толщина примерно 125 мм (R), с 1 парой колесных ниш |

| 40320.115 | Поверхность пола из структурированного алюминиевого листа, нескользкая. С терморазрывом в месте стыка с порталом. |
| --- | --- |

|  | Кузов |  |
| --- | --- | --- |
| 46537.010 | Прочность кузова соответствует EN 12642 XL (VDI 2700). Проверено при рабочей нагрузке 27 000 кг. |

| 47345.015 | Изолированный кузов с элементами, нанесенными методом соединения слоев, на 100 % не содержит FCKW (фторхлоруглеводородов). Все элементы стенки окантованы специальными профилями. Кузов-фургон прочно соединен с лонжеронами шасси. |
| --- | --- |

|  | Передняя стенка |  |
| --- | --- | --- |
| 41300.060 | Передняя стенка в виде сэндвичевого элемента с изоляционной сердцевиной (100% не содержит фторхлоруглерода) с усилением и отверстием для установки (прибл. 1 185 х 1 700 мм) для холодильной установки Thermo-King типа SLX или Carrier типа Maxima или Vector. Верхний наружный слой - листовая сталь с финишным покрытием, верхний внутренний слой - листовая сталь с ПВХ-пленочным покрытием. Толщина стенки прибл. 60 мм (U) |

| I 41350.020 | Отверстия в передней стенке для охладителя, THERMO KING, тип SL/SLX. |
| --- | --- |

|  | Погрузочный проем |  |
| --- | --- | --- |
| 42350.030 | Ворота задней стенки из неокрашенной высокосортной стали, внизу дополнительно с защитой запоров по центру. Двери в задней стенке с двумя створками, с уплотнением из этиленпропиленового каучука. 3 пары накладных шарниров из алюминия. С ручкой (встроена в резиновую защитную планку) справа по направлению движения. 1 поворотный шпингалет с крючком на каждой створке двери, запираемый. Блокировка при 270° с дверными стопорами. Толщина задней стенки ок. 85 мм (V). |

| I 42384.020 | 1 пара дополнительных запорных поворотных штанг из нержавеющей стали |
| --- | --- |

|  | Боковая стенка |  |
| --- | --- | --- |
| 42250.060 | Боковая стена конструкции "сэндвич" с изоляционным вкладышем (На 100 % не содержит FCKW (фторхлоруглеводородов)). Наружный покрывающий слой из листовой стали 0,6 мм, покрыто на концах, внутренний покрывающий слой из листовой стали 0,6 мм с твердой пленкой из ПВХ. Толщина стенок прибл. 60 мм (Z). |

|  | Крыша |  |
| --- | --- | --- |
| 44305.085 | Крыша конструкции "сэндвич" с изоляционным вкладышем (На 100 % не содержит FCKW (фторхлоруглеводородов)). Наружный покрывающий слой из листовой стали, покрыто на концах, внутренний покрывающий слой из листовой стали с твердой пленкой из ПВХ. Толщина крыши прибл. 85 мм (T). |

|  | Противоударный демпфер |  |
| --- | --- | --- |
| 42376.080 | Защитная пластина на боковых стенках снаружи, выполняет функцию упора для открытых дверей задней стенки. |

| 42551.030 | 1 пара резиновых противоударных буферов 200x150x120 мм, монтированы на концевом щитке рамы снаружи. |
| --- | --- |

| 43340.030 | Сквозная противоударная планка из алюминия на цоколе, высота прибл. 300 мм, накладывается на боковые стенки и на переднюю стенку, прибл. 4 мм. |
| --- | --- |

|  | Оборудование кондиционирования |  |
| --- | --- | --- |
| I 25480.030 | Пластмассовый топливный бак черного цвета, емкость прибл. 250 л, с указателем уровня и длинной наливной горловиной (для простоты заправки) |

| K41310.928 | Холодильная установка фирмы THERMO KING SLX ( TYP SLXi 200-30 без BlueBox) Охлаждение и Подогрев с Дизельным мотором (без Электромотора), Smart Reefer 3 (SR-3), Batterie, SafeGusrd-Batteriekit, Start/ Stop- и непрерывная работа. Хладагент R404а | вкл. |
| --- | --- | --- |

| I 41316.015 | Установка однокамерного охладителя производства Carrier / Thermo-King в монтажное отверстие в передней стенке. Прокладка дизельного трубопровода от бака к охладителю и монтаж топливного насоса на баке. |
| --- | --- |

| K41317.999 | Ввод в эксплуатацию и пробный ход однокамерного охладителя производства Thermo King, тип SLX | вкл. |
| --- | --- | --- |

| 41330.108 | Профили для отвода воздуха толщиной прибл. 80 мм накладываются на торцевую стенку. |
| --- | --- |

| 44320.030 | Воздушный канал (1 ответвление) из высококачественной связующей пленки прибл. больше 3/4 длины кузова. Подходит для работы с несколькими камерами. |
| --- | --- |

| K46320.984 | Электронный термограф Thermo King TouchPrint T STD, вкл. 2 датчика (1x охладитель рецирк. воздуха и 1 x при 2/3 длины кузова), а также принтер. Монтаж на передней стенке и подключение к АКБ холодильной установки. | вкл. |
| --- | --- | --- |

|  | Электрическое/электронное оборудование |  |
| --- | --- | --- |
| I 60500.020 | Держатель фонаря из стали, расположен над защитным брусом. |

| 61100.112 | Со светодиодным освещением номерного знака, светодиодными боковыми габаритными фонарями, 2 пары белых светодиодных габаритных фонарей сверху и снизу, 1 пара передних отражателей, 1 пара красных светодиодных габаритных фонарей вверху сзади (соответствует классу автомобилей согласно ДОПОГ FL, AT). |
| --- | --- |

| 61500.010 | 2 контурных фонаря на кронштейнах, крепятся на задних многосекционных стоп-сигналах |
| --- | --- |

| 61910.015 | 2 задних многосекционных стоп-сигнала |
| --- | --- |

| 62320.050 | 5 штук ламп LED для внутреннего помещения с выключателем за пределами кузова спереди с левой стороны (соответствует классу трансплртных средств по ADR FL, AT - зона 2. |
| --- | --- |

| 64300.017 | 15-контактный штекерный разъем спереди ISO 12098 (без соединительных линий) |
| --- | --- |

|  | Таблички |  |
| --- | --- | --- |
| I 71300.026 | Табличка TIR синего цвета. Монтирована на задней стенке. |

| I 71301.011 | Дополнительная табличка TIR синего цвета. Монтирована на передней стенке. |
| --- | --- |

| L71400.025 | Оранжевые отражающие таблички (самоклеящиеся), соответствуют директиве ЭКЕ R70, установлены сзади слева и справа на задней стенке. |  |
| --- | --- | --- |

| 71550.005 | Надпись "KOGEL", размещается согласно нашим директивам |
| --- | --- |

| L75913.041 | Фирменная табличка S24-4 согласно EG-RL 76/114 EWG для страны допуска Россия (вес см. в технических характеристиках), № согласия. TC RU E-DE-MT02.00039.P2 |  |
| --- | --- | --- |

|  | Принадлежности |  |
| --- | --- | --- |
| I 17710.030 | Торцовый гаечный ключ с поворотным штифтом |

|  | Окраска |  |
| --- | --- | --- |
| 81000.002 | Рама, шасси и навесные части базовой комплектации выполнены из защищенного от коррозии металла по системе KTL KOGEL (нанокерамическое покрытие и катафоретическая погружная окраска). |

| 81220.100 | Задний защитный брус в цвет шасси |
| --- | --- |

| I 81222.010 | Держатель фонарей: серебристый |
| --- | --- |

| 81225.015 | Опоры седельного устройства: RAL 9005, иссиня-черный с порошковым покрытием |
| --- | --- |

| 81230.015 | Боковое защитное устройство: RAL 9005, иссиня-черный с порошковым покрытием |
| --- | --- |

| 81300.001 | Оси: черный |
| --- | --- |

| 81310.010 | Ободья: серебряные диски |
| --- | --- |

| 81320.010 | Ступицы колеса: черный |
| --- | --- |

| 82100.190 | Нанесение покрытия на поверхность рамы шасси осуществляется в цвете Kogel "черный шелк". Видимые поверхности рамы шасси дополнительно покрыты защитной краской 1K для защиты от ультрафиолетового излучения. |
| --- | --- |

| 82500.095 | Внешние поверхности передней стенки, боковых стенок и задней стенки покрыты порошком, покрашены или лакированы (определяется изготовителем) в чистый белый цвет, RAL 9010. Крыша покрашена в белый цвет, который отражает тепло. |
| --- | --- |

| 82900.020 | Обрамляющие алюминиевые профили боковой стенки сверху и снизу, а также передней стенки анодированы серебром. |
| --- | --- |

|  | Mapkиpoвka |  |
| --- | --- | --- |
| 83000.010 | б е з надписей на тенте и кузове |

| L83400.100 | Ретро-рефлектирующая частичная маркировка контура в соответствии с директивой ECE R48, сбоку и сзади желтая. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Прочее |  |
| --- | --- | --- |
| I 47330.015 | Кузов в исполнении с таможенным опломбированием |

|  | Документы |  |
| --- | --- | --- |
| I 58810.020 | Временные таможенные свидетельства |

| L58820.030 | Свидетельство соответствия прицепа техническим условиям для статуса безопасного автомобиля (экологический сертификат "суперзеленый", евро-3, евро4, ...), светло-желтый. |  |
| --- | --- | --- |

| I 58830.020 | Свидетельство о происхождении груза (подтверждение происхождения товаров ЕС) |
| --- | --- |

| L58850.020 | Свидетельство производителя о технических характеристиках и соответствии директивам ЕЭС и/или положения ЭКЕ |  |
| --- | --- | --- |

| L58910.016 | Руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| --- | --- | --- |

| I 89850.012 | Сертификат ATP, классификация FRC, вкл. буквенное обозначение спереди на кузове. |
| --- | --- |

|  | Допуск |  |
| --- | --- | --- |
| I 89810.068 | Документы допуска (заявление о соответствии) для России |

| L89855.030 | Международный транзитный номер |  |
| --- | --- | --- |

| L95000.008 | Технические характеристики транспортного средства соответствуют предписаниям по допуску для России. |  |
| --- | --- | --- |

| 95100.010 | При превышении общей высоты 4 000 мм, мы особо указываем на следующие пункты: 1) Транспортное предприятие само несет ответственность за возникший ущерб. 2.) Мы не несем никакой ответственности за перегонку автомобилей. 3.) Перегонщик должен самостоятельно получить разрешение в соответствии с § 29 Правил допуска транспортных средств к эксплуатации. |
| --- | --- |

|  | Специальная Цена DDP Москва розница: 63 350 Евро, с учетом НДС 20% Специальная Цена DDP Москва дилер : 61 850 Евро, с учетом НДС 20% Срок поставки: 2-3 недели с момента внесения предоплаты Условия оплаты. В момент заключения договора поставки – авансовый платеж в размере 5% от стоимости договора. Доплата 95% после получения уведомления о прибытии Товара и готовности к отгрузке. Склад отгрузки Московская область, дер.Ярлыково Степень соответствия. Данное транспортное средство полностью соответствует (идентично!) настоящему запросу, включая осевой агрегат (SAF INTRADISK Plus INTEGRAL с расширенной гарантией 3 года), нагрузки, тормозную систему, шины с дисками, кузов. Качество и стоимость сервисной поддержки. Сеть сервисных партнеров – 70 станций по России. Ориентировочная стоимость каждого планового ТО - 7200 Рублей. Периодичность проведения ТО – каждые 50 000 км. Срок гарантии. Гарантия производителя распространяется на полуприцепы Когель, завезенные на территорию РФ официальным представителем завода-производителя ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” и продаваемые ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” или дилерами, авторизованными ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ”. Срок гарантии на новые полуприцепы Когель составляет 1 год с даты регистрации полуприцепа в органах ГИБДД. Гарантия предоставляется только первому конечному потребителю и действует при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременном прохождении ТО на авторизованной ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” сервисной станции (не реже, чем через каждые 50.000 км). При перепродаже полуприцепа или при смене владельца в течение первого года эксплуатации гарантия на полуприцеп утрачивается. Гарантия не распространяется на расходные материалы, изнашиваемые части, лампы и резинотехнические изделия. |
| --- | --- |