Дата:

Да

Коммерческое предложение №

Уважаемые дамы и господа,

благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. Мы готовы предложить Вам на основании наших «Общих условий поставки» следующую продукцию:

полуприцеп-рефрижератор KRONE Cool Liner, модель SD

количество:   1 единица  Termo King SLX 200 c термопринтером

# Технические характеристики

| для допуска к эксплуатации на территории Российской Федерации нагрузка на седельно-сцепное устройство осевая нагрузка допустимая общая масса технически возможная осевая нагрузка технически возможная общая масса для тягача соответствующего ISO 1726 высота седла тягача в незагруженном состоянии | 12.000 кг 24.000 кг 36.000 кг 27.000 кг 39.000 кг 1.150 мм |
| --- | --- |

### Шасси

Две Т-образные продольные балки и поперечины, задняя траверса с диагональным подкосом, с изогнутым уступом 40 мм, без внешней рамы и консолей. Высота рамы в передней части 50 мм (включая седельную плиту толщиной 10 мм и 6 мм скользящую плиту). 2”-lдвухдюймовый шкворень (радиус переднего свеса 1.595 мм). Заднее противоподкатное защитное устройство в соответствии с Директивой ЕС. Боковое противоподкатное защитное устройство Ширина задней траверсы 2.585 мм. Выдвижная лестница сзади.

### Опорные стойки

2 домкрата с механическим приводом, допустимая нагрузка 2 х 12 т, полукруглой формы с опорной пластиной, изготовитель по выбору завода KRONE. Управление домкратами с одной стороны (правой).

### Оси/мост

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую межосевое расстояние 1.310 мм / 1.310 мм оси SAF OFF ROAD CD и дисковыми тормозами расстояние осевого агрегата 7.650 мм с устройством подъема и опускания, 1 клапан центрирование обода по ступице колеса

### Шины (колесные диски)

6 штук, 385/65 R 22,5 (11,75 х 22,5), изготовитель по нашему выбору. 1 запасное колесо, 385/65 R 22,5, изготовитель по нашему выбору Центрирование обода по ступице колеса.

### Держатель запасного колеса

2 штуки, корзиночного типа за осевым агрегатом с правой стороны и с левой стороны

### Крылья

Пластмассовые, полукруглой формы.

### Тормозная система

Тормозная система соответствует требованиям ЕС 71/320//EWG ff и ECE R13, включает внешний разъем для подключения диагностического оборудования. Стояночный тормоз с пружинным приводом. Разъемы для подключения тормозной системы на передней стенке на высоте прибл. 350 мм от края платформы. 2 противооткатных башмака. Система ЕВS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси, система ЕВS марки Wabco. Модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства (RSS). Внимание: Полуприцеп разрешается использовать только с тягачом, оборудованным ABS!

### Фонари

Освещение и устройства подачи светового сигнала соответствуют требованиям ЕС 76/756/EWG ff 2 фонаря подсветки номерного знака 2 габаритных фонаря с резиновыми ручками габаритные боковые светодиодные фонари электроразъемы на передней стенке на высоте прибл. 300 мм от края платформы 24 В, 7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 1185 7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 3731 для дополнительных функций дополнительный 15-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 12098 задние многофункциональные фонари включают 1 противотуманную фару и 1 фонарь заднего хода.

### Аксессуары

1 пластмассовый ящик для инструментов, 600х500х480мм, устанавливается слева за осевым агрегатом пластмассовый топливный бак емкостью 240 л, заправочное отверстие справа 2 красно-желтых отражателя, 565х200мм, устанавливаются на задней стенке 2 складные таблички TIR 4 резиновые бампера сзади резиновый бампер из дельта-профиля сзади поперек задней рамы.

### Днище

Тип днища: ВО 13360. Шумопоглощающий алюминиевый поддон. Допустимая нагрузка на пол проверена в соответствии с CSC/EN 238. Дополнительное усиление в задней части.

### Надстройка

Тип надстройки: АВ 13360 S. Цельная стальная конструкция без тепловых мостов. Конструкция диффузионно-непроницаема благодаря двухстороннему гелиевому слою. Панели не содержат хлорфторуглерод. Толщина панелей: днище 125 мм, передняя стенка 50 мм, задние двери 96 мм, крыша 85 мм, боковые стенки 60 мм. Внутренние размеры надстройки: длина 13.310 мм, ширина 2.470 мм, высота 2.630 мм.

Передняя стенка

Из панели типа «сэндвич» с усилением и вырезом для холодильных агрегатов Carrier или Thermo King, испытана на прочность согласно шведским нормам. 40 мм углубление внутрь и вертикальные алюминиевые распорные профили для более лучшего поступления воздуха и оптимизации внутренней длины. Внешние передние углы скошены по вертикали и защищены алюминиевым покрытием.

Крыша

Из панели типа «сэндвич», с ламинированным покрытием изнутри и снаружи толщиной 2,5 мм. Пустотелая трубка для термодатчиков (400 мм от боковой стенки), пустотелая трубка для системы освещения. 5 потолоч-ных фонарей внутреннего освещения из стали V2A, установленные заподлицо, смещенные вбок. Включатель внутреннего освещения, срабатывающий от открывания двери.

Боковые стенки

Из панели типа «сэндвич», с ламинированным покрытием снаружи толщиной 2,5 мм, ламинированное покрытие изнутри 3 мм. Алюминиевый поддон соединен по бокам и спереди с износоустойчивым угловым цоколем из алюминия, высотой 325 мм.

Задняя стенка

Прочная двухстворчатая дверь из стали, каждая створка на 4 шарнирах из стали V2A, быстросменный уплотнитель с наружным уплотнением для защиты от пыли. Рама заднего проема из полированной стали V2A с уплотнителем кромки проема по всей высоте, удобный внешний запорный механизм для обслуживания одной рукой, прочный фиксатор из троса для задних дверей. Два удобных запорных механизма для обслуживания одной рукой, внизу.

Дополнительно

Исполнение надстройки пригодно для таможенного опломбирования груза со свидетельством о пригодности для таможенного опломбирования груза. Воздуховод для более лучшего распределения воздуха (разъемный) Холодильный агрегат Thermo King SLX-200, Diesel, 1 сенсор, хладагент марки R 404 A, включая монтаж и запуск. Термопринтер.

### Документы

ПТС копия ГТД сертификат СЕМТ (Евро3) сертификат АТР через Krone A/S FRC

### Покраска

Тип: окраска 13360 K серийная покраска (один цвет) стальные части отполированы, загрунтованы по технологии KTL и покрыты порошковой краской шасси и внешняя рама окрашены в цвет по выбору оси и ступицы колес окрашены в черный цвет колесные диски окрашены в серебристый цвет задний противоподкатный брус окрашен в белый цвет детали рамы и шасси окрашены в черный цвет или оцинкованы надстройка окрашена в белый цвет RAL 9010 боковые противоподкатные защитные устройства окрашены в белый цвет