Коммерческое предложение

| Для: | От: |
| --- | --- |

### Уважаемые дамы и господа,

Выражаем Вам своё почтение и благодарим Вас за проявленный интерес к технике KOGEL.

В соответствии с Вашими пожеланиями предлагаем Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку новых полуприцепов KOGEL шторного тентованного класса 2013 года выпуска модели  SNCO24 P 90 / 1.110.

Мы просим  Вас рассматривать указанные в предложении цены как конфиденциальную информацию.

| Допустимая нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
| --- | --- |
| Технически возможная нагрузка на седло | ок.12.000 кг |
| Допустимая нагрузка на осевой агрегат | ок.24.000 кг (8.000 кг на каждую ось) |
| Технически возможная нагрузка на осевой агрегат | ок.27.000 кг (9.000 кг на каждую ось) |
| Допустимый общий вес | ок.35.000 кг |
| Технически возможный общий вес | ок.39.000 кг |
| Вес порожняком в базовой комплектации | ок. 6.200 кг |
| Вес порожняком в данной комплектации | ок. 6.239 кг |
| Полезная нагрузка | ок.28.761 кг |
| Колёсная база (A) | ок. 6.390 мм |
| Межосевое расстояние (А1) | ок. 1.310 мм |
| Межосевое расстояние (А2) | ок. 1.310 мм |
| Колея (С) | ок. 2.040 мм |
| Общая длина (D) | ок. 13.950 мм |
| Длина кузова внутри(D1) | ок. 13.620 мм |
| Общая ширина (Е) | ок. 2.550 мм |
| Ширина кузова (внутри) (G) | ок. 2.480 мм |
| Погрузочная ширина сзади (G2) | ок. 2 480 мм |
| Погрузочная высота без груза над средней осью (Н1) | ок. 1.230 мм |
| Погрузочная высота с грузом над средней осью (Н2) | ок. 1.200 мм |
| Высота в св.(на ширину поддона) (К) | ок. 2.720 мм |
| Внутренняя высота в св. (на ширину поддона) спереди (К1) | ок. 2 630мм |
| Передний радиус ометания (N1) | ок. 2.040 мм |
| Задний радиус ометания (O) | ок. 2.380 мм |
| Возможная высота седла с грузом | ок. 1100 – 1200 мм |

| Code/ Код | Дополнительное оборудование |
| --- | --- |
|  | Рама: |
| 10110.110 | Стандартная лестничная рама в виде лестничной конструкции с поперечинами. Соединительная плита с шкворнем тягово-сцепного устройства 2 дюйма согласно DIN 74080 / ISO 337 |
|  | Осевой агрегат: |
| 18330.210 | Трёхосный осевой агрегат SAF –INTRADISC Plus Integral, дисковые тормоза, диаметр ок. 430 мм, колесный вылет 120 мм. Пневматическая подвеска с ходом 180 мм. |
|  | Шины: |
| 20540.010 | 6 колес 385/65 R 22.5; CONTINENTAL 160K |
| 20851.005 | Стальные диски, 120 мм (колесный вылет 120) для осей с дисковыми тормозами, для 6 шин R 22,5, крепления стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм |
|  | Запасное колесо: |
| 20610.987 | Шина для 1 запасного колеса 385/65 R 22.5; CONTINENTAL 160K, вкл. установку на диск |
| 20890.005 | Стальной диск для 1 запасного колеса, глубина запрессовки 120 мм, для осей с дисковыми тормозами, R 22.5 |
|  | Кузов и шасси: |
| 20110.010 | Откидные опорные стойки с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения. |
| 21070.015 | 2 пары пластмассовых крыльев с брызговиками |
| 21300.001 | 2 противооткатные колодки с держателями |
| 22070.013 | Боковая защита от въезда |
| 25100.120 | 2 кронштейна для крепления запасных колес, каждый рассчитан на одно колесо, монтаж справа и слева в задней части осевого агрегата |
| 25610.035 | Ящик для инструментов из прочного водонепроницаемого пластика, размером 600 х 470 /200 х 660 /450 мм, монтаж по направлению движения сзади, слева. |
| 26110.015 | Выдвижная лестница сзади справа |
| 27510.010 | Стальная защита от въезда сзади согласно нормам EG-RL 70/221 EWG |
|  | Тормозная система/Пневматическая подвеска: |
| 32110.057 | Устройство EBS 2S/2M с системой стабилизации (с функцией ABS/ALB), разъём для подключения к системе EBS согласно ISO 7638 (без соед.кабелей), стояночный тормоз с пружинным приводом, расположенные снаружи разъём для диагностики EBS и пневматические соединительные устройства. |
| 33420.040 | Пневматическая подвеска включает 1 клапан для подъёма /опускания, который установлен за мостом слева по направлению движения |
| 34320.001 | 2 невзаимозаменяемых пневматических разъема впереди в соответствие со стандартом ISO 1728 |
| 34410.010 | Ресивер и трубопровод пневмопривода тормозной системы изготовлены из стали (EN 286-2). |
|  | Пол: |
| 40510.032 | Пол толщиной 30 мм из многослойной клеевой фанеры, проложенной между лонжеронами и внешней рамой, нагрузка на пол проверена при осевой нагрузке погрузчика 7 200 мм (и соответствует требованиям EN 283) |
| 40513.015 | В задней части швы в полу герметизированы |
|  | Кузов: |
| 46502.005 | Устройство быстрого натяжения для бокового тента спереди |
|  | Передняя стенка: |
| 41510.120 | Передняя стенка во всю высоту кузова с объемными угловыми алюминиевыми стойками, соединенными заклёпками с пустотелыми алюминиевыми профилями, привинчены к раме болтами/заклёпками. 1 пара натяжных колец для фиксации груза согласно нормам EN12640. |
|  | Задняя стенка: |
| 42540.050 | Привинченные угловые стойки сзади из алюминия, по высоте погрузочного проема. |
| 42500.012 | Двухстворчатая дверь 2 630 мм в свету портала в задней стенке с 2 запорными поворотными штангами. |
|  | Боковые стенки: |
| 43500.040 | 3 пары раздвижных стоек высотой 600 мм для вставных планок друг над другом от верхнего края пола, а также 3 гнезда для стоек. Зафиксированы на внешней раме. |
| 43535.030 | 3 ряда V-образных вставных деревянных реек по бокам |
| 43540.121 | Стальная перфорированная внешняя рама VarioFix с 13 парами натяжных колец с силой натяжения около 2000 кг на проушину и 3 парами креплений для фиксирования стоек Коегель |
|  | Крыша: |
| 44520.100 | 2 сквозных профиля для поперечного бруса крыши, привинченные к передней и задней стенке, при открытом боковом тенте дополнительная подпорка стоек не требуется. Сдвижной верх с откидной вперед опорой портала, толщина дуги прибл. 30 мм, дуги соединяются пластмассовыми лентами. Крыша тента белого цвета, плотность тента 680г/м² |
| 44535.010 | Шток управления сдвижной крышей жестко монтирован сбоку на шасси. |
|  | Бампер: |
| 42551.015 | 1 пара стальных бамперов 160x85x85 мм установлена на задней поперечине рамы с внешней стороны. |
|  | Тент: |
| 49700.020 | Сдвижной тент с обеих сторон, вертикально и горизонтально расположенные натяжные ремни прочно соединены с тентом, ремни снизу с крюками для навешивания тента на внешнюю часть рамы, вверху расположены движущиеся катушки, плотность тента прибл. 900 г/м² |
| 60500.010 | Электрическое оборудование: Пластиковый кронштейн для крепления габаритных фонарей сзади |
| 61100.101 | Фонарь подсветки номерного знака, светодиодные боковые габаритные фонари, габаритные фонари со светоотражателями впереди |
| 61500.010 | 2 габаритных огня на крепёжном кронштейне |
| 61910.015 | 2 блока задних фонарей |
| 64300.007 | Адаптер для 2х7 полюсных розеток (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 VN / 24 V-S) и 1 х 15 полюсной ISO 12098 |
|  | Таблички: |
| 71400.020 | Оранжевые светоотражающие самоклеющиеся таблички согласно ECE стандарту R70 сзади, слева и справа на защите от въезда сзади. |
| 71550.005 | «Коегель» наклейка, согласно немецким стандартам |
| 75805.023 | Шильд типа полуприцепа SN 24 |
|  | Дополнительные принадлежности: |
| 17710.030 | Баллонный ключ |
|  | Окраска: |
| 81000.002 81220.100 81222.010 | Рама, шасси и части кузова из металла обработаны специальным KTL способом для защиты от коррозии Защита от въезда сзади: в цвет шасси Держатель для фонарей: серебристый |
| 81225.015 | Опорные стойки: RAL 9005 чёрное напыление |
| 81230.015 | Боковая защита от въезда: RAL 9005 чёрное напыление |
| 81300.001 | Оси: чёрные |
| 81310.010 | Диски: серебристые |
| 81320.010 | Ступицы: чёрные |
| 82010.090 | Рама будет окрашена в стандартный чёрный цвет «Коегель» без глянцевого покрытия. |
| 82200.093 | Все металлические части кузова будут покрыты напылением или окрашены в «белый алюминий», RAL 9006 |
| 81400.092 | Цвет тента: белый алюминий, похожий на RAL 9006 |
|  | Маркировка: |
| 83000.010 | Без надписей на тенте и кузове |
| 83100.100 | Контурная маркировка Документы: |
| 58850.020 | Свидетельство производителя о технических характеристиках и соответствии директивам ЕЭС и/или положения ЭКЕ |
| 58830.020 | Временные таможенные свидетельства |
| 58820.020 | ЕВРО 3 сертификат |
| 58910.016 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
|  | Допуск: |
| 89810.068 | Документы для ввоза в Россию |
| 95000.008 | Технические характеристики транспортного средства соответствуют предписаниям по допуску для России |

Цена DDP Москва  -

Срок поставки:

Условия оплаты.

- В момент заключения договора поставки – авансовый платеж в размере 10% от стоимости договора.

- Доплата 90% после получения уведомления о прибытии Товара и готовности к отгрузке.

Склад отгрузки

- Московская область, дер.Ярлыково

- Склад клиента – обсуждается индивидуально.

Степень соответствия.

Данное транспортное средство  полностью соответствует (идентично!) настоящему запросу, включая осевой агрегат (SAF INTRADISK Plus INTEGRAL с расширенной гарантией на тормозной диск до 500 000 км), нагрузки, тормозную систему, шины с дисками, надстройку и раму.

Качество и стоимость сервисной поддержки.

Сеть сервисных партнеров – около 40 станций по России.

Ориентировочная стоимость каждого планового ТО -  от 2500 до 5000 Рублей (базовое ТО)

Периодичность проведения ТО – каждые 90 000 км. (не включая навесное доп.оборудование).

Срок гарантии.

Гарантия производителя распространяется на полуприцепы Когель, завезенные на территорию РФ официальным представителем завода-производителя ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” и продаваемые ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” или дилерами, авторизованными ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ”. Срок гарантии на новые полуприцепы Когель составляет 1 год с даты регистрации полуприцепа в органах ГИБДД. Покупатель должен в течение 10 рабочих дней после регистрации полуприцепа/полуприцепов в органах ГИБДД предоставить Продавцу информацию о регистрации направив на адрес warranty@koegel-trailer.ru электронное письмо с указанием номера Договора купли-продажи, регистрационных данных и с вложением отсканированного с обеих сторон «Свидетельства о регистрации транспортного средства». Гарантия действует при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременном прохождении ТО на авторизованной ООО “КОГЕЛЬ Трейлер РУ” сервисной станции (не реже, чем через каждые 90.000 км).. Гарантия не распространяется на расходные материалы, изнашиваемые части, лампы и резинотехнические изделия.