Спецификация

# Технические характеристики/Описание

|  | Регистрация в России |
| --- | --- |
|  | Без стикера страны регистрации |
|  | Надпись на табличке: Тип SD, сертификат № e1*2007/46*0232 |
|  | Максимально допустимая нагрузка на шкворень: 12.000 kg |
|  | Максимально разрешенная нагрузка на ось: 24.000 kg |
|  | Допустимый общий вес 36.000 kg |
|  | Максимально технически допустимая нагрузка на шкворень: 12.000 kg |
|  | Максимально допустимая техническая нагрузка на ось: 27000 кг. |
|  | Максимально допустимый общий вес: 39000 кг. |
|  | Собственный вес (+/- 3 %) : 6467 kg |
|  | Подходит для седельного тягача по стандартам ISO 1726 |
|  | Расстояние от шкворня до центра опор: 2267 мм . |
|  | Высота ССУ без нагрузки: 1.150 mm |

Шасси

|  | Сварная металлическая конструкция, состоящая из двух Т-образных лонжеронов и поперечин, а также внешней рамы с поперечинами и удлинениями |
| --- | --- |
|  | Многозамковая внешняя рама "Мультилок" для универсального крепления груза с крепежными позициями через каждые 100 мм |
|  | Высота рамы в передней части: 125 мм (включая пол и седельную плиту) |
|  | Внутренняя погрузочная длина 13 620 мм |
|  | Внутренняя погрузочная ширина 2 480 мм |
|  | 2"-шкворень (радиус поворота в передней части 2.040 мм) |
|  | Задний противоподкатный брус по нормам ЕС |
|  | боковая защита согласно нормам ЕС |
|  | Выдвижная лестница сзади |
|  | Фиксатор двери |

Опорное устройство

|  | Две механические стойки, 2х12 т, с полукруглой пятой, производитель по нашему выбору |
| --- | --- |
|  | Управление опорными стойками с одной стороны, справа |

Оси

|  | 3 оси с допустимой нагрузкой 9 000 кг каждая |
| --- | --- |
|  | База = 7 630 мм |
|  | Расстояние между осями: 1 310/ 1 310 мм |
|  | Центрирование дисков |
|  | Оси SAF с пневмоподвеской и дисковыми тормозами Intradisc, ET 120 |
|  | Усиленные оси, SAF Off-Road (SAF CD) |
|  | Диаметр тормозного диска 430 мм |
|  | Клапан подъема/опускания, включая автоматический возврат в транспортное положение, фиксирование позиции в нижнем положении |

Шины

|  | 6 шт. 385/65 R 22.5, премиум производители шин по выбору Krone (от европейских или японских поставщиков) |
| --- | --- |
|  | запасное колесо в сборе, премиум производитель по нашему выбору |
|  | Колесные диски с центровкой |
|  | Пластиковые колпачки |

Держатель запасного колеса

|  | Крепление запасного колеса корзинного типа за колесной тележкой, справа |
| --- | --- |
|  | Второе крепление запасного колеса корзинного типа, размещаемое напротив |
|  | В соответствии с шинами автомобиля |

Защита колёс от грязи

|  | Пластиковые крылья |
| --- | --- |
|  | Покрытие на крыльях, препятствующее образованию брызг в соответствии с директивой ЕG |

Тормозная система

|  | Тормозная система в соответствии с директивами ECE R13 |
| --- | --- |
|  | Стояночный тормоз с энергоаккумулятором |
|  | Подключение тормозных шлангов на высоте около 800 мм над платформой |
|  | Диагностический разъем по нормам ISO7638 (кабель питания EBS) |
|  | 2 противооткатных клина |
|  | Разъем для подключения Palm |
|  | Тормозная система Wabco |
|  | Внимание: использование прицепа допускается только с тягачом, оснащенным системой ABS! |
|  | Система EBS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси |

Осветительное оборудование

|  | Световые и сигнальные приборы в соответствии с директивами EG 76/756/EWG и последующими или директивой UN ECE № 48 |
| --- | --- |
|  | 2 лампы подсветки номерного знака |
|  | Разъемы электрических кабелей спереди, примерно на 300 мм над платформой |
|  | 2 светодиодных габаритных фонаря на резиновых кронштейнах |
|  | Боковые светодиодные габаритные огни |
|  | Электрическая система с напряжением 24 в с 7-полюсным разъемом вперед по DIN ISO 1185 |
|  | 7-полюсный разъем DIN ISO 3731 спереди для дополнительных функций |
|  | Дополнительный 15-полюсный разъем впереди по DIN ISO 12098 |
|  | Многофункциональные световые приборы Hella |
|  | Включая 1 задний противотуманный фонарь |
|  | Включая 1 фонарь заднего хода |

Аксессуары

|  | Трапецивидные стальные отбойники сзади |
| --- | --- |
|  | Трапецивидные стальные отбойники сзади |
|  | Инструментальный ящик, пластиковый, слева за осями 650х490х450 мм |
|  | 2 предупреждающие таблички ECE R70 (красно/желтая), 565х200 мм, на заднем бампере |

Днище

|  | Тип: BO 13620 B |
| --- | --- |
|  | Пол толщиной 30 мм из водонепроницаемой клееной фанеры, зазоры между панелями водонепроницаемы и герметизированы. Прочность согласно DIN EN 283. для загрузки погрузчиком с осевой нагрузкой до 7000 кг |
|  | Высококачественная герметизация |

Каркас крыши

|  | Тип: AB 13620 AP , размеры: 13620 мм внутр длина х внутр ширину |
| --- | --- |
|  | Алюминиевые напрвляющие для поддержки сдвижного тента и стоек |
|  | Сдвижная крыша AUTOCAR с проволочными сочленениями, высота 130 мм |
|  | Включая функциональную гарантию в течение 48 месяцев (газовые амортизаторы и роликовый подшипник) соответственно 60 месяцев на прочие части сдвижной крыши KRONE (исключение: тент крыши и/или внешние повреждения также связанные с этим работы) |
|  | Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, спереди: 2.600 mm |
|  | Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, сзади: 2.600 mm |
|  | Внутренняя высота с закрытой крышей: 2.695 mm |
|  | Высота задней загрузки: 2.600 mm |
|  | Общая высота (порожняя) около: 4005 мм |
|  | Крыша которую можно сдвигать и назад |
|  | Резиновый уплотнитель направляющей: серый |
|  | Крыша усиленная стальной проволкой для сертификата безопасности груза |
|  | Без планок по бокам |

Передняя стенка

|  | Стальная предняя стенка со стационарными угловыми стойками, боковая загрузка ограничена |
| --- | --- |
|  | Передняя стенка внутри усилена фанерой |
|  | Кронштейны для пломбировочного троса на передней стенке |
|  | Устройство управления быстрого натяжения на передней стенки |

Задняя стенка

|  | Стальные задние двери контейнерного типа, включающие стальной портал на болтах, встроеннные замки и скрытые петли; траверса крыши откидная, сдвигается вместе с крышей |
| --- | --- |
|  | Погрузочная ширина задних дверей: 2480 мм |
|  | Задняя дверь окрашенная |
|  | Запор двери с закрытием одной рукой |
|  | Двойные запоры для контейнерной задней двери |
|  | Натяжитель тента на заднем портале с трещеткой |
|  | Крепление штанги сдвижной крыши на задней двери |

Боковые борта

|  | 4 борта с каждой стороны |
| --- | --- |
|  | Анодированные борта |
|  | Алюминивые борта высотой 550 мм, на петлях съемные, натяжитель |
|  | Профиль для скоб на бортах |

Стойки

|  | З пары боковых стоек, расположенных противоположно, погрузочная ширина между стоек 2480 мм |
| --- | --- |
|  | 5 комплектов карманов для планок |

Аксессуары

|  | Без свидетельства о таможенной пригодности (для Германии) |
| --- | --- |

Тент

|  | 1 ряд люверсов для крепления тента, по всей длине, фискированное таможенное исполнение |
| --- | --- |
|  | Тент из ПВХ, вверху ролики для сдвижки, 850 гр/кв.м. |
|  | Тент предназначен для сдвижной крыши |
|  | Тент на крыше белого цвета |
|  | Тент на крыше ADR DIN 75200 плотностью 680 гр/кв.м |
|  | Натяжной брус тента с ремневой ручкой |
| S 456.011 |
|  | частичные отражающие габаритные полосы белые с по верхним углам тента и снизу по бортам ECE-R48 |
|  | отражающие габаритные полосы красные на задней двери, ECE-R48 |

Документы

|  | Одобрение сертификата соответствия ЕС по приложению IX директивы 2007/46/EC одобрения: e1 * 2007/46 * 0232 * 06 |
| --- | --- |
|  | CEMT сертификат, Германия |
|  | Таможенные номерные знаки для перегона |
|  | Внимание: При транспортировки убедитесь в выполнении требований по разрешенной габаритной высоте. Если общая высота превышает 4000 мм обращаем особое внимание на следующее: 1) Ответственность за повреждения несет перевозчик. 2) Мы не несем никакой ответсвенности за перегон транспортных средств. 3) Перевозчик должен сам получить разрешение на негабарит. |

Покраска

|  | Тип: окраска 13620 S |
| --- | --- |
|  | Стальные детали обработы дробеструйкой, прогрунтованы по системе KTL и окрашены |
|  | 1. Farbgruppe | Полуприцеп: 10 |  |
|  | Полуприцеп |  |  |
|  | Шасси включая внешнюю раму | MB 7350 серый |
|  | оси и ступицы | RAL 9005 Черный янтарь |
|  | детали рамы и шасси | Черный или гальваниз |
|  | диски | Серебристый |
|  | боковая противоподкатня защита | Окрашено белой краской |
|  | задний бампер/Кронштейн крепления освещения | Окрашено белой краской |
|  | опорные стойки | RAL 9005 Черный янтарь |
|  | Передняя стенка | RAL 7035 Светло-серый |
|  | боковые стойки сзади | RAL 7035 Светло-серый |
|  | Задняя стенка | RAL 7035 Светло-серый |
|  | средние стойки | RAL 7035 Светло-серый |
|  | боковые борта | Анодированные |
|  | цвет тента | RAL 9006 Бело-алюминиевый |