Уважаемые дамы и господа,

благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. Мы готовы предложить Вам на основании наших «Общих условий поставки» следующую продукцию:

изотермический полуприцеп 60 мм боковые стенки  KRONE Cool Liner

количество: 1 единица.

# Технические характеристики

| для допуска к эксплуатации на территории Российской Федерации нагрузка на седельно-сцепное устройство осевая нагрузка допустимая общая масса технически возможная осевая нагрузка технически возможная общая масса для тягача соответствующего ISO 1726 высота седла тягача в незагруженном состоянии | 12.000 кг 24.000 кг 36.000 кг 27.000 кг 39.000 кг 1.150 мм |
| --- | --- |

### Шасси

Две Т-образные продольные балки и поперечины, задняя траверса с диагональным подкосом. Высота рамы в передней части 10 мм (8 мм скользящую плиту). 2”-двухдюймовый шкворень (радиус переднего свеса 1.595 мм). Заднее противоподкатное защитное устройство в соответствии с Директивой ЕС. Боковое противоподкатное защитное устройство Выдвижная лестница сзади.

### Опорные стойки

2 домкрата с механическим приводом, допустимая нагрузка 2 х 12 т, полукруглой формы с опорной пластиной, изготовитель по выбору завода KRONE. Управление домкратами с одной стороны (правой).

### Оси/мост

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую межосевое расстояние 1.310 мм / 1.310 мм оси SAF Intradisc с пневмоподвеской и дисковыми тормозами 430 мм., вылет 120 мм. Усиленное исполнение балки оси OFF Road расстояние осевого агрегата 7.630 мм с устройством автоматического поддержания уровня пола центрирование обода по ступице колеса

### Шины (колесные диски)___________________________________________________________________________

6 штук, 385/65 R 22,5 (11,75 х 22,5), изготовитель Bridgestone 1 запасное колесо, 385/65 R 22,5, изготовитель Bridgestone Центрирование обода по ступице колеса.

### Держатель запасного колеса

Корзиночного типа за осевым агрегатом 1 единица

### Крылья

Пластмассовые, полукруглой формы.

### Тормозная система

Тормозная система соответствует требованиям ЕС 71/320//EWG ff и ECE R13, включает внешний разъем для подключения диагностического оборудования. Стояночный тормоз с пружинным приводом. Разъемы для подключения тормозной системы на передней стенке на высоте прибл. 350 мм от края платформы. 2 противооткатных башмака. Система ЕВS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси, система ЕВS марки Wabco. Модулятор EBS с электронной системой стабилизации транспортного средства (RSS). Внимание: Полуприцеп разрешается использовать только с тягачом, оборудованным ABS!

### Фонари

Освещение и устройства подачи светового сигнала соответствуют требованиям ЕС 76/756/EWG ff 2 фонаря подсветки номерного знака 2 габаритных фонаря с резиновыми ручками габаритные боковые светодиодные фонари электроразъемы на передней стенке на высоте прибл. 300 мм от края платформы 24 В, 7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 1185 7-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 3731 для дополнительных функций дополнительный 15-контактный разъем в соответствии со стандартом ISO 12098 задние многофункциональные фонари включают 1 противотуманную фару и 1 фонарь заднего хода.

### Аксессуары

1 пластмассовый ящик для инструментов, 600х500х480мм, устанавливается слева за осевым агрегатом 2 красно-желтых отражателя, 565х200мм, устанавливаются на задней стенке 2 резиновые бампера сзади резиновый бампер из дельта-профиля сзади поперек задней рамы.

### Днище

Тип днища: ВО 13360. Шумопоглощающий алюминиевый поддон. Допустимая нагрузка на пол проверена в соответствии с CSC/EN 238. Дополнительное усиление в задней части.

### Надстройка

Тип надстройки: Duoplex Steel. Цельная стальная конструкция без тепловых мостов, с прочными стыками. Все панели диффузионно-непроницаемы благодаря двухстороннему стальному покрытию. Панели не содержат хлорфторуглерод. Толщина панелей: днище 125 мм, передняя стенка 50 мм, задние двери 96 мм, крыша 85 мм, боковые стенки 60 мм. Внутренние размеры надстройки: длина 13.310 мм, ширина 2.470 мм, высота 2.630 мм. Полная высота 4000 мм.

Передняя стенка

Из панели типа «сэндвич» с усилением и без выреза для холодильных агрегатов Carrier или Thermo King, испытана на прочность согласно шведским нормам. Вертикальные алюминиевые распорные профили для более лучшего поступления воздуха и оптимизации внутренней длины 100 мм.

Крыша

Из панели типа «сэндвич», со стальным покрытием. Пустотелая трубка для термодатчиков, пустотелая трубка для системы освещения. 4 потолочных фонаря внутреннего освещения, установленные заподлицо, смещенные вбок. Включатель внутреннего освещения, срабатывающий от открывания двери.

Боковые стенки

Из панели типа «сэндвич», со стальным покрытием, покрашенные с внешней стороны, внутри специальное искусственное покрытие для перевозки скоропортящихся грузов. Алюминиевый поддон соединен по бокам и спереди с износоустойчивым угловым цоколем из алюминия, высотой 300 мм.

Задняя стенка

Прочная двухстворчатая дверь, каждая створка на 3 шарнирах из стали V2A, быстросменный уплотнитель с наружным уплотнением для защиты от пыли. Рама заднего проема из полированной стали V2A с уплотнителем кромки проема по всей высоте, удобный внешний запорный механизм для обслуживания одной рукой, прочный фиксатор из троса для задних дверей. Четыре удобных запорных механизма для обслуживания одной рукой, внизу. 2 позиционных габаритных фонаря на верхней части

Дополнительно

Исполнение надстройки пригодно для таможенного опломбирования груза со свидетельством о пригодности для таможенного опломбирования груза.

### Покраска

Тип: окраска 13360 K серийная покраска (один цвет) стальные части отполированы, загрунтованы по технологии KTL и покрыты порошковой краской шасси и внешняя рама окрашены в цвет по выбору оси и ступицы колес окрашены в черный цвет колесные диски окрашены в серебристый цвет задний противоподкатный брус окрашен в белый цвет детали рамы и шасси окрашены в черный цвет или оцинкованы надстройка окрашена в белый цвет RAL 9010 боковые противоподкатные защитные устройства окрашены в белый цвет

Доставка полуприцепов из Германии с попутной загрузкой

# Text boxes

Коммерческое предложение №