Уважаемые дамы и господа,

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. Мы готовы предложить Вам на основании наших «Общих условий поставки» следующую продукцию:

| KRONE - Box Liner 27 (20') |
| --- |
| Количество: 1 | Тип: SDC 27 eL20 |

# Технические характеристики/Описание

|  | Регистрация в России |
| --- | --- |
|  | Стикер страны регистрации |
|  | Надпись на табличке: Тип SD, сертификат № e1*2007/46*0232 |
|  | Максимально допустимая нагрузка на шкворень: 14.000 kg |
|  | Максимально разрешенная нагрузка на ось: 27.000 kg |
|  | Допустимый общий вес 41.000 kg |
|  | Максимально технически допустимая нагрузка на шкворень: 14.000 kg |
|  | максимально допустимая техническая нагрузка на ось: 27000 кг, общий вес: 41000 кг. |
|  | Подходит для седельного тягача по стандартам ISO 1726 |
|  | Высота ССУ без нагрузки: 1.100 mm |

Шасси

|  | рама с лонжеронами из двойных Т-образных профилей с приварными поперечинами; высота в передней части 147 мм (включ. Седельную плиту) |
| --- | --- |
|  | 2"-шкворень переставляемый, 1 позиция: свес передний 575 мм |
|  | 2 резиновые подушки для подъезда к рампе сзади по центру |
|  | контейнерный тоннель в виде пряоугольной трубы 200 х 120 х 8 мм, усиления на скосах направляющих |
|  | Задний противоподкатный брус по нормам ЕС |
|  | боковая защита согласно нормам ЕС |
|  | Контейнерные замки для крепления 20' контейнера с фиксацией сзади |
|  | расстояние от шкворня до задней стенки прицепа 6 710 мм |

Опорное устройство

|  | Две механические стойки, 2х12 т, с полукруглой пятой, производитель Jost |
| --- | --- |
|  | Управление опорными стойками с одной стороны, справа |

Оси

|  | 3 оси с допустимой нагрузкой 9 000 кг каждая |
| --- | --- |
|  | Расстояние между осями: 1 310/ 1 310 мм |
|  | Центрирование дисков |
|  | Оси SAF с пневмоподвеской и дисковыми тормозами Intradisc, ET 120 |
|  | База = 4 625 мм |
|  | Диаметр тормозного диска 430 мм |
|  | Клапан подъема/опускания, включая автоматический возврат в транспортное положение, фиксирование позиции в нижнем положении |
|  | Усиленные оси, SAF Off-Road (SAF CD) |

Шины

|  | 6 шт. 385/65 R 22.5, премиум производитель по выбору Krone (от европейских или японских поставщиков) |
| --- | --- |
|  | без запасного колеса |
|  | Колесные диски с центровкой |
|  | Пластиковые колпачки |

Держатель запасного колеса

|  | Без крепления запасного колеса |
| --- | --- |

Защита колёс от грязи

|  | Пластиковые крылья |
| --- | --- |
|  | Покрытие на крыльях, препятствующее образованию брызг в соответствии с директивой ЕG |

Тормозная система

|  | Тормозная система в соответствии с директивами ECE R13 |
| --- | --- |
|  | Стояночный тормоз с энергоаккумулятором |
|  | Диагностический разъем по нормам ISO7638 (кабель питания EBS) |
|  | Подключение тормозных шлангов под верхней полкой лонжерона |
|  | 2 противооткатных клина с креплениями |
|  | Противооткатные клинья, закрепленные на цепи |
|  | Тормозная система Wabco |
|  | Модулятор EBS с электронной системой стабилизации |
|  | Внимание: использование прицепа допускается только с тягачом, оснащенным системой ABS! |
|  | Система EBS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси |

Осветительное оборудование

|  | Световые и сигнальные приборы в соответствии с директивами EG 76/756/EWG и последующими или директивой UN ECE № 48 |
| --- | --- |
|  | 2 светодиодных габаритных фонаря на резиновых кронштейнах |
|  | Разъемы электрических кабелей под верхней полкой лонжерона |
|  | Боковые светодиодные габаритные огни |
|  | Электрическая система с напряжением 24 в с 15-полюсным разъемом впереди по DIN ISO 12098 |
|  | 2 дополнительных 7-полюсных разъема впереди по DIN ISO 1185 и 3731 |
|  | Многофункциональные световые приборы Hella |
|  | Включая 1 задний противотуманный фонарь |
|  | Включая 1 фонарь заднего хода |
|  | 2 лампы подсветки номерного знака |

Аксессуары

|  | 2 предупреждающие таблички ECE R70 (красно/желтая), 565х200 мм, на заднем бампере |
| --- | --- |

Документы

|  | Одобрение сертификата соответствия ЕС по приложению IX директивы 2007/46/EC одобрения: e1 * 2007/46 * 0232 * 06 |
| --- | --- |
|  | CEMT сертификат, Германия |
|  | Таможенные номерные знаки для перегона |

Покраска

|  | Тип: окраска 20 фут контейнеровоз |
| --- | --- |
|  | Серийная окраска (один цвет) |
|  | Стальные детали обработы дробеструйкой, прогрунтованы по системе KTL и окрашены |
|  | Возможно небольшое несоответствие в цвете |
|  | 1. Farbgruppe | Полуприцеп: 1 |  |
|  | Полуприцеп |  |  |
|  | Fahrgestell | RAL 9005 TIEFSCHWARZ |
|  | Achsen incl. Radnaben | RAL 9005 TIEFSCHWARZ |
|  | Seitenanfahrschutz | WEIß PULVERBESCHICHTET |
|  | Unterfahrschutz/Beleuchtungsträger | WEIß PULVERBESCHICHTET |
|  | Anbauteile | Черный или гальваниз |
|  | Felgen | SILBERNATUR |
|  | Stützwinden | RAL 9005 TIEFSCHWARZ |

Вес контейнеровоза - 3360 kg ± 3 %(погрешность взвешивания)

| Срок поставки: Стоимость: Условия оплаты: Срок действия предложения: | 6-8 недель указана за единицу на условиях ДДП Москва по согласованию 30 дней |
| --- | --- |